Bestekomschrijving GEZE TS 2000 V

Opbouwdeurdranger met schaararm voor enkele deuren, deurbreedte tot 1250 mm.

De opbouwdeurdranger is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende enkele deuren tot 1250 mm deurbreedte.

De sluitkracht is variabel volgens EN 1154, zwaarte 2-4-5 (door verplaatsing drangerhuis over montagepatroon).

De sluitsnelheid is aan de voorzijde instelbaar. De eindslag instelling wordt via de schaararm ingesteld.

Standaardmontage op de deur/scharnierzijde, kopmontage/niet-scharnierzjide.

Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd, is balkvormig en heeft

beperkte afmetingen : L 226 mm x D 48 mm x H 60 mm.

De standaardkleur is EV1 zilverkleur (optioneel : andere RAL kleur).

Indien de omstandigheden het vereisen zullen de daarvoor nodige hulpstukken gebruikt worden om de deurdranger te monteren.

Speciale uitvoeringen :

*GEZE TS 2000 V BC : met hydraulische eindslag aan de voorzijde instelbaar en

vaste openingsdemping.

*GEZE TS 2000 V met vastzetarm.

Met instelbare vastzethoek tussen 70˚ en 150˚.

Merk: GEZE TS 2000 V